Gliwice dnia 17.09.2018r

ZAPYTANIE OFEROWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w  Gliwicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na :

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie renowacji posadzek i stopni lastrykowych klatek schodowych w budynkach przy ul. Sztabu Powstańczego 58-62

oraz ul. Batalionu Kosynierów 2

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA .

Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane posadzkarskie polegające na renowacji istniejących okładzin lastriko na posadzkach oraz stopniach w klatkach schodowych  w budynku przy ul. Sztabu Powstańczego 58-60-62  oraz  w  budynku przy ul. Batalionu Kosynierów 2  w  Gliwicach, zgodnie  z załącznikiem nr 1. ( przedmiary).

2.  ZAKRES PRAC .

- Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy zgodnie z wszelkimi przepisami 
i normami technicznymi stosowanymi przy robotach wewnętrznych na klatkach schodowych.

- Demontaż i usunięcie oraz wywóz (transport) na składowisko odpadów betonowych -

budowlanych.

- Zabezpieczenie powierzchni ścian klatek schodowych oraz powierzchni drzwi wbudowanych w obrysie prowadzonych robót folią zabezpieczającą.

- Szlifowanie elementów lastryka.

- Aplikacja na szlifowanych powierzchniach lastryka masy krzemianowo-cementowej wraz z powtórzeniem powyższych czynności zgodnie z technologią.

- Wszelkie obróbki budowlane związane z stopniem i podstopniem oraz cokolikami.

- Polerowanie powierzchni lastryka wg określonej technologii.

- Bieżące usuwanie kurzu cementowego z powierzchni i pozostałych elementów klatki schodowej.

- TERMIN WYKONANIA .

Termin wykonania prac objętych  zapytaniem – zgodnie ze złożoną ofertą lecz nie dłużej niż 50 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu robót.

- WARUNKI PŁATNOŚĆ .

Wynagrodzenie  płatne po wystawieniu faktury na  podstawie odbioru powykonawczego    z   protokołami.

- MIEJSCE SKŁADANIA OFERT .

Oferty należy składać na załączonym formularzu (załącznik nr 2) w siedzibie Spółdzielnia w sekretariacie – ul. Sztabu Powstańczego 3, pocztą lub na adres mailowy  techniczny@szobiszowice.pl  w  terminie do dnia  26.09.2018r. do godz. 15.00.

- Prosimy o podpisanie oświadczenie że zapoznali się Państwo z informacją dot . RODO  (załącznik nr 4).